OPIS TECHNICZNY

- Przeznaczenie, program użytkowy obiektu i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku magazynowego z częścią badawczą                       i socjalną zlokalizowanego na terenie gospodarstwa nasiennego TORAF L.T.R, Węgrzynowscy Sp.j. Teren inwestycji obejmuje działkę geodezyjną nr 24 i 205/1, k.m. 1, obręb Maciejów.  Projektowany budynek w całości związany będzie z prowadzoną na terenie gospodarstwa rolno - nasiennego działalnością. Magazyn przeznaczony będzie do przechowywania wytwarzanych, selekcjonowanych                   i konfekcjonowanych nasion roślinnych. W części badawczo – socjalnej zlokalizowane będą pomieszczenia higieniczno-sanitarne personelu oraz pomieszczenia dokonywania oceny laboratoryjnej materiału siewnego.

Budynek posiadał będzie w części magazynowej jedną kondygnację a w części socjalno – badawczej dwie kondygnacje. W części dwukondygnacyjnej, na poziomie parteru wydzielono pomieszczenie biurowo – administracyjne dla 2-3 osób (kadry, logistyka, transport), dwa zespoły szatniowe dla pracowników produkcyjnych (terenowych) i laborantów oraz jadalnię. Na poziomie 1 piętra dostępnego wewnętrzna klatką schodową wydzielono pomieszczenie ekspozycyjno – szkoleniowe (szkolenia wewnętrzne kadry) oraz dwa pomieszczenia badawcze do prowadzenia oceny materiału siewnego.                  W każdym z pomieszczeń badań pracować będzie 1-2 osoby.  Dodatkowo w tej części budynku wydzielono ustęp ogólnodostępny.

- Parametry techniczne budynku:

|  |  | łącznie: |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 304,0m2 |
| Powierzchnia użytkowa. | 374,9m2 |
| Kubatura: | 2430m3 |

- Forma architektoniczna

Realizacja nowego budynku nie wpłynie w zasadniczy sposób na ogólny wizerunek całego gospodarstwa. Obiekt realizowany będzie jako kontynuacja pierwotnie przyjętej formy przyległego budynku magazynowo - gospodarczego z zastosowaniem analogicznej skali obiektu.

- Założenia do konstrukcji budynku

Obliczenia statyczne  - założenia ogólne

Do obliczeń statycznych przyjęto następujące założenia

Strefa wiatrowa I

Strefa śniegowa II

Strefa przemarzania II

Stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o następujące normy:

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

przyjęte obciążenia

Obciążenia stałe poszycia i konstrukcji

Obciążenia instalacjami użytkowymi – 0,15 kN/ m2

Obciążenie śniegiem (zmienne) Strefa II

Obciążenie wiatrem (zmienne) Strefa I

Stan graniczny nośności

Wszystkie elementy żelbetowe obliczono wg odpowiednich warunków PN-B-03264:2002 na siły wewnętrzne wywołane działaniem przyjętych obciążeń.

Wszystkie elementy stalowe obliczono wg odpowiednich warunków PN-90/B-03200 na siły wewnętrzne wywołane działaniem przyjętych obciążeń.

Stan graniczny użytkowania

Elementy żelbetowe obliczono na graniczną szerokość rozwarcia rys mniejszą od 0,3mm.

Wszystkie elementy żelbetowe zginane obliczono na wartości granicznych ugięć wg tablicy 8 PN-B-03264:2002. Wszystkie elementy stalowe zginane obliczono na wartości granicznych ugięć wg tablicy                               4 PN-93/B-03200

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Obliczenia załączono w egz. archiwalnym u autora opracowania.

- Sposób posadowienia

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej na głębokości posadowienia projektowanych fundamentów. Nośność gruntu: przyjęto piasek gruby o stopniu zagęszczenia jak dla gruntów rodzimych Id=0,5. Stwierdzono proste warunki gruntowe, Obiekt zalicza się do pierwszej klasy geotechnicznej – nie jest wymagane wykonanie badań, a także opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

- Rozwiązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe

Ławy i stopy fundamentowe

projektuje się ławy i stopy fundamentowe monolityczne wykonane z betonu B-25 na warstwie chudego betonu B10 gr. 5-10cm. W celu ochrony projektowanych ław przed pęknięciami spowodowanymi ewentualnym nierównomiernym osiadaniem zbroić w kierunku podłużnym dwoma prętami górą i dołem                      o średnicy 12mm ze stali żebrowanej klasy A-III i połączyć strzemionami o średnicy 6mm, co 30cm                ze stali zwykłej klasy A-0. Zbrojenie ław i stóp fundamentowych podano w części graficznej projektu                 rys. nr K-2

Ściany fundamentowe i cokół

z bloczków betonowych kl. B20 gr. 25cm, murowanych na zaprawie cementowej min. 3,0MPa lub alternatywnie jako betonowe, monolityczne wylewane z betonu klasy B25.

Wieńce

monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy B-25, zbrojone czterema prętami podłużnymi o średnicy 12mm, połączone strzemionami o średnicy 6mm, co 25cm

Ściany zewnętrzne

część murowana - dwukondygnacyjna

pustaki ceramiczne gr. 25cm na zaprawie cementowo – wapiennej M15, oblicówka z płyt warstwowych, montowanych w kierunku poziomym na profilach systemowych np. profil Omega

część halowa

ściany wykonane w technologii płyty warstwowej – systemowe płyty z rdzeniem z wełny mineralnej, gr 120 mm w kolorze jasno- szarym. Mocowanie płyt do konstrukcji stalowej nośnej zgodnie z wytycznymi producenta płyt.

Konstrukcja stalowa hali

Główną konstrukcję stalową obiektu stanowią słupy wykonane z profili walcowanych, pełnościennych. Rama wzmocniona przy węzłach dodatkowymi blachami oraz rygle dachowe stalowe. Rozstawy ram – 5,43m w osi konstrukcji. Do konstrukcji nośnej mocuje się tężniki ścienne z profili zamkniętych. W celu zapewnienia przestrzennej pracy układy ramowe usztywnione są stężeniami ścian i stężeniami połaciowymi. Spawane części stalowe są piaskowane i pokryte warstwą farby podkładowej lub ocynkowana o grubości: minimum 120 µm według normy PN-EN ISO 12944:2001. Kolor wg ustaleń z inwestorem. Po montażu konstrukcji sporządzić pomiar geodezyjny konstrukcji pionowości i osiowości słupów.

Kategoria korozyjności środowiska C2 wg normy PN- EN ISO-12944-2:2001. Przygotowanie powierzchni konstrukcji – czyszczenie oraz odtłuszczenie wg normy  PN-EN ISO 8501-1:1996. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej farbami epoksydowymi.

Dach

Dach o spadku 2º, pokrycie -  membrana dachowa wierzchniego krycia PVC, termoizolacja z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm,  paroizolacja z folii polietylenowej 0,2 mm, blacha trapezowa TR135, gr. 1mm ułożona na legarach stalowych.

Poprzez połać dachu należy przeprowadzić instalacje wentylacji z pomieszczeń oraz odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej. Rozmieszczenie wywietrzników pokazano na rzucie dachu.

Odwodnienie dachu – dla odwodnienia dachu przewidziano dwa grawitacyjne wpusty attykowe typu Sita Rondo DN110 , oraz dwa wpusty z rzygaczami do odwodnienia awaryjnego  typu Sita Easy DN100                  z ujściem 25mm ponad ujściem wpustów podstawowych.

Ściany wewnętrzne

konstrukcyjne wyk. z pustaków ceramicznych 25cm na zaprawie cementowo – wapiennej; działowe murowane z pustaków ceramicznych gr. 8,12cm lub wyk. z płyt GK na stelażu stalowym; w przypadku użycia płyt gipsowo – kartonowych w pomieszczeniach sanitarnych, należy zastosować płyty wodoodporne.

Stropy

Prefabrykowane płyty kanałowe – strunobetonowe HC (20cm) płyty styropianowe 5cm, wylewka betonowa gr. 6cm. Rozstaw płyt stropowych oraz sposób ich perforacji dla przeprowadzenia przewodów instalacyjnych podano na rys. nr K-3.

Nadproża

nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L19 (tabelaryczne zestawienie belek podano na rysunkach konstrukcji).

Schody

monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy B-25, zbrojone prętami ze stali żebrowanej klasy          A-III, szczegółowe rozwiązania biegów schodowych, spoczników oraz ich oparcia na nośnych elementach budynku podano na rys. K-6

Posadzki na gruncie

płyta betonowa o gr. 10 cm. z betonu B-15 na podsypce piaskowej, izolacja przeciwwilgociowa                     z papy podkładowej, izol. termiczna: płyty styropianowe gr. 12cm, dwie warstwy folii wodoszczelnej, wylewka betonowa zbrojona gr. 6cm.

magazyn: płyta betonowa o gr. 10 cm. z betonu B-15 na podsypce, folia PE,  posadzka betonowa beton B30 gr.20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym stalowym.

Tynki i okładziny

Elewacje w całości pokryte płytami warstwowymi, w strefie przygruntowej (cokół) pokryty tynkiem mozaikowym ułożonym na warstwie izolacji termicznej.

Tynki wewnętrzne maszynowe, w pomieszczeniach sanitarnych w węzłach kuchennych i przy punktach wodnych– glazura do wysokości 2,0m

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PVC lub aluminiowe w kolorze ciemno - szarym o max. współczynniku „U”-1,1W/m2/K. Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe w kolorze ciemno - szarym  o max. współczynniku „U”-1,5W/m2/K,

Drwi wewnętrzne płycinowe, prasowane (z możliwością zastosowania w pomieszczeniu biurowym                     i pomieszczeniach badań drzwi z tafli szklanych osadzonych na ślusarce aluminiowej). W dolnej części drzwi do umywalni i kabiny ustępowej przewidzieć kratki wentylacyjne. Drzwi wewnętrzne prowadzące     do hali magazynowej oraz drzwi do przyległego istniejącego budynku magazynowego stalowe                           o wymaganej klasie odporności pożarowej.

Brama zewnętrzna do magazynu – segmentowa o max. współczynniku „U”-1,5W/m2/K.

Świetliki dachowe z poliwęglanowych płyt komorowych na konstrukcji z profili aluminiowych o max. współczynniku „U”-1,6W/m2/K. Wyłaz dachowy o współczynniku przenikania ciepła Uw=1,30 W/m2K.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych i opierzenia attyki z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm.                           Rury spustowe z blachy ocynk gr. 0,6mm z powłoką w kolorze grafitowym.

Izolacje

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie: 2x folia poliuretanowa

- Izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach sanitarnych: 2x papa na lepiku asfaltowym                       z wywinięciem zakładów na ścianę 10cm.

- Izolacja pionowa ścian fundamentowych – abizol R+2G

- Izolacja cieplna podłogi na gruncie– styropian grubości 12cm

Materiały:

- Beton konstrukcyjny B-25

- Pręty zbrojeniowe- stal A-0, A-III

- Stal profilowa klasy St3s

- Elektrody ER346 (prefabrykacja), ER146 (montaż).

- Śruby sprężające kl. 10.9(10), (cynkowane ogniowo)

- śruby PN-83/M-82343 (DIN 6914),

- nakrętki PN-83/M-82171 (DIN 6915),

- podkładki PN-83/M-82039 (DIN 6916).

- Śruby stalowe zwykłe kl. 5.6(5), (cynkowane ogniowo)

- śruby PN-EN ISO 4014(U),

- nakrętki PN-EN ISO 4034(U),

- podkładki PN-EN ISO 7091 (U).

- Kotwy wklejane Fischer średnicy fi 20 mm

- Łączniki do płyt warstwowych wg wytycznych producenta płyt.

Instalacje

instalacja elektryczna -  zgodnie z projektem branżowym (branża elektryczna)

instalacja wod-kan, c.o. wentylacji mechanicznej  - zgodnie z projektem branżowym (branża sanitarna)

- Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Przedmiotowy budynek wchodzi w skład zabudowań istniejącego gospodarstwa nasiennego, niebędącego zakładem pracy chronionej. Wszystkie budynki na terenie parceli ściśle związane są                      z przyjętym zakresem działalności gospodarstwa i stanowią odpowiednio jego część produkcyjną, higieniczno – sanitarną personelu, magazynową oraz administracyjną. W projektowanym budynku nie przewiduje się obsługi klientów z zewnątrz,  a wszystkie pomieszczenia dostępne będą wyłącznie dla pracowników zakładu oraz obsługi techniczno – serwisowej. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne  w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 4 ustawy prawo budowlane dotyczy wyłącznie obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

- Wpływ obiektu na środowisko

W projektowanym obiekcie budowlanym jak również w jego otoczeniu nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Powstałe w wyniku użytkowania obiektu odpady komunalne usuwane będą na bieżąco z zachowaniem segregacji – odpady gromadzone selektywnie w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu                   i wywożone będą zgodnie z umową zawartą z wyspecjalizowaną firmą. Realizacja budynku nie wpłynie                    w zasadniczy sposób na zwiększenie zużycia wody, a także na wielkość generowania ścieków. Woda dostarczana od obiektu na dotychczasowych zasadach z gminnej sieci wodociągowej Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywać się będzie do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków  o wydajności 6RLM.  Obiekt nie będzie generował ścieków technologicznych i przemysłowych. Budynek ze względu na swoją funkcję i skalę nie będzie negatywnie oddziaływał na otaczające środowisko. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Poziom posadowienia obiektu                  i odległość od istniejącego drzewostanu nie narusza struktury korzeniowej. Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać atest i odpowiadać właściwym normom budowlanym

- Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Obiekt z uwagi na funkcję oraz parametry techniczno – użytkowe nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                  z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz U z 2015r., poz. 2117).

## 9.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy budynku:	 	          304, 0m²

Powierzchnia użytkowa budynku:                 	          374,9m²

Kubatura:					          2430m3

Ilość kondygnacji nadziemnych:		                       część magazynowa 1, część socjalno – badawcza- 2

Ilość kondygnacji podziemnych: 			           0

Wysokość budynku 7,70 m do górnej powierzchni stropu nad najwyższą kondygnacją – budynek zakwalifikowany jako niski (N).

9.2 Odległość od obiektów sąsiednich.

Budynek przylega ścianą szczytową (zachodnią) do jednokondygnacyjnego budynku magazynowo-gospodarczego  PM o wysokości 6,46m. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego w tym budynku wynosi  (PM) Q < 500 MJ/m2. Obiekt wykonany w klasie D odporności pożarowej. Pomiędzy budynkami wykonano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego REI 60 minut.

9.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

Pod względem palności, w zdecydowanej większości stosowane będą materiały stałe jak: szafki, meble biurowe, krzesła, zasłony, wykładziny, inne wyroby z PCV itp. Nie przewiduje się przechowywania                        i składowania materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r.             w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

9.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.

Część badawczo – socjalną budynku zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII – pomieszczenia łącznie przeznaczone dla max 10 osób

Część magazynowa budynku zaliczona do PM – czasowe przebywanie 2-3 osób

## 9.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Nie dotyczy części zaliczonych do kategorii ZLIII

Dla magazynu PM przewiduje się gęstość obciążenia ogniowego Q<1000MJ/m2. W magazynie przewiduje się przechowywanie nasion roślinnych (nieoleistych) w warstwowo ułożonych workach.

## 9.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

## W rozpatrywanym budynku nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

## 9.7 Podział na strefy pożarowe:

## W budynku wydzielono dwie strefy pożarowe.

## 1 strefa – dwukondygnacyjna część badawczo – socjalna charakteryzowana kategorią zagrożenia ludzi ZLIII;

## 2 strefa – jednokondygnacyjna hala magazynowa

## Obydwie strefy oddzielono od siebie ścianą oddzielenia pożarowego spełniającą klasę odporności ogniowej REI60 i drzwiami p.poż. o odporności ogniowej EI 30.

## 9.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień  rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

## Dla strefy 1 - budynek niski zaliczony do ZLIII - wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej.

## Dla strefy 2 – budynek PM niski, jednokondygnacyjny o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego PM;  Q<1000MJ/m2 - wymagana jest klasa „E” odporności pożarowej.

## Elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia i spełniające co najmniej następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej:

Część badawczo – socjalna:

- główna konstrukcja budynku – ściany nośne z pustaków ceramicznych grubości 25cm ocieplone płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej posiadają klasę odporności ogniowej REI-240 przy wymaganej REI30

- strop nad parterem wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych  gr. 20cm posiada wymaganą klasę odporności ogniowej REI 30

- biegi schodowe i spoczniki wykonane jako żelbetowe posiadają wymagana klasę odporności ogniowej R30

- wszystkie przepusty instalacyjne (instalacja wodociągowa, instalacja c.o.) przez ścianę oddzielenia pożarowego pomiędzy projektowanym budynkiem, a istniejącym budynkiem magazynowo - gospodarczym o klasie odporności ogniowej EI60,

## obydwie części budynku (ZLIII i PM) oddzielone od siebie ścianą oddzielenia pożarowego               o odporności ogniowej REI 60. Na całej wysokości ściany zewnętrznej pomiędzy obydwiema strefami należy zastosowano pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2m i klasie odporności ogniowej EI60.

- ściany wewnętrzne stanowiące obudowę wewnętrznych dróg ewakuacyjnych  murowane                                lub wyk. w systemie suchej zabudowy z płyt GK na stelażu stalowym wypełnione wełną mineralną o odporności ogniowej wynoszącej EI-15

9.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia i ich długość nie przekracza 40m w części ZL i 100m w części PM. Długość dojść ewakuacyjnych dla części ZLIII, przy jednym kierunku dojścia, prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku nie przekraczają 30m (w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Żadne z pomieszczeń nie jest przeznaczone na łączny pobyt więcej niż 50 osób.

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz. Drzwi prowadzące z drogi ewakuacyjnej na zewnątrz budynku posiadają szerokość w świetle min. 1,2m (przy czym nieblokowane skrzydło szerokość 0,9m). Spełniony jest warunek szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych 1,2m przeznaczonych do ewakuacji nie więcej niż 20 osób oraz warunek przepustowości ewakuacyjnej 0,6m/100osób. Drzwi do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych posiadają szerokość co najmniej 0,9 m i wysokość 2 m. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie zmniejszają po  ich całkowitym otwarciu, wymaganej szerokości tej drogi.

Spełniony jest warunek granicznych wymiarów schodów stałych w budynku – 17.5cm wysokość stopni, szerokość użytkowa biegu min. 1,20m , szerokość użytkowa spocznika  min 1,50m.

Spełniony jest warunek szerokości użytkowej schodów stałych mierzony między wewnętrznymi krawędziami poręczy. Szerokości te nie są ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku. Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych klatki schodowej nie przekracza 17 stopni. Biegi i spoczniki schodów są wykonane z materiałów niepalnych i posiadają  wymaganą klasę odporności ogniowej– R30.

Drogi  i kierunki ewakuacji zostaną oznakowane znakami ewakuacyjnymi z PN-92/N-0125/02  i PN 97/N-01256/04.

9.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

INSTALACJA WENTYLACYJNA.

Zaprojektowano wentylację mechaniczną z przewodami wentylacyjnymi niepalnymi.

INSTALACJA GRZEWCZA.

Instalacja grzewcza wodna, grzejnikowa zasilana z centralnej kotłowni zakładu.

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA.

Budynek wyposażony będzie  w przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu, dla którego przewidziano rozdzielnię elektryczną na zewnątrz budynku. Wyłącznik prądu przewidziano w pobliżu głównego wejścia do obiektu  – należy go odpowiednio oznakować (stosować przewód niepalny np. HDGs).

INSTALACJA ODGROMOWA.

Obiekt chroniony będzie przed skutkami wyładowań atmosferycznych   instalacją odgromową  Zasady ogólne”, oraz normy PN-86/E-05003. „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”: arkusz                            1- Wymagania ogólne. Arkusz 2- Ochrona podstawowa.

## 9.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych                          do potrzeb ekip ratowniczych.

## Obiekt nie wymaga urządzeń jw.

## 9.12 Wyposażenie w gaśnice.

Obiekt w należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy A, B, C w ilości wynikającej z przelicznika 2 kg/ 100m². Gaśnice należy lokalizować wg zasad określonych w § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. Nr 109, poz. 719). Stałe miejsca ustawienia gaśnic należy oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.

## 9.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagane zaopatrzenie w wodę do celów ppoż. wynosi 10 dm3/s i zostanie zapewnione z hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego zamontowanego na  sieci wodociągowej w odległości  ok. 22m.

## 9.14 Drogi pożarowe.

## Z uwagi na fakt, że budynek jest budynkiem niskim i zawiera strefę pożarową zakwalifikowaną                        do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII o powierzchni nie przekraczającej 1000m2  i PM Q>500MJ/m2 o powierzchni nie przekraczającą 1000m2 nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej.

9.15 Wymagania organizacyjne

Opracować „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zawierającą wymagania przeciwpożarowe dla obiektu”. Przeszkolić pracowników w zakresie zasad postępowania na wypadek pożaru. Wywiesić instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz wykazy telefonów alarmowych. Całość wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami  BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Informacja o zmianach do projektu

Nie przewiduje się zmian do zatwierdzonego projektu, które uznane są za istotne w art. 36a pkt 5 ww. ustawy. Po uprzednim uzgodnieniu z projektantem dopuszcza się zmiany materiałowe, zmiany kolorystyki oraz zmiany np. przebiegu ścianek działowych w sposób nie wpływający na zmianę powierzchni użytkowych przekraczających ±5%.

- Wnioski

Jakość wyrobów i wykonania przewidywanych prac budowlanych powinna być w zgodzie                                 z przepisami i normami oraz posiadać ważne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.  Całość prac należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, pod fachowym nadzorem technicznym i z zachowaniem przepisów  BHP i P. Poż.

| Projektant: | branża | nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Grzegorz Janik | architektura | 06/OPOKK/2009 |  |
| mgr inż. Wiesław Czarny | konstrukcja | 75/01/OP |  |

| Sprawdzający: | branża | nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Janusz Kaczmarczyk | architektura | 302/94/Op |  |
| inż. Damian Slawik | konstrukcja | OPL/1003/POOK/14 |  |